# Приложение

###### ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ

природных и техногенных чрезвычайных ситуаций

на территории Московской области

в осенне-зимний период 2021- 2022 гг.

Московская область,

Химки 2021 г.

- Анализ возникновения чрезвычайных ситуаций в осенне-зимний период

1.1. Анализ гидрометеорологических условий

Среднемесячная температура воздуха за многолетний период в сентябре составляет +11°С. Среднемесячная сумма осадков за многолетний период в сентябре составляет 
65 мм.

Среднемесячная температура воздуха за многолетний период в октябре составляет +5,1°С. Среднемесячная сумма осадков за многолетний период в октябре составляет 59 мм.

Среднемесячная температура воздуха за многолетний период в ноябре составляет 
-1,2°С. Среднемесячная сумма осадков за многолетний период в ноябре составляет 58 мм.

Среднемесячная температура воздуха за многолетний период в  декабре составляет 
-6,1°С. Среднемесячная сумма осадков за многолетний период в декабре составляет 56 мм.

Среднемесячная температура воздуха за многолетний период в январе составляет
-9,3°С. Среднемесячная сумма осадков за многолетний период в январе составляет 42 мм.

Среднемесячная температура воздуха за многолетний период в феврале составляет 
-7,7°С. Среднемесячная сумма осадков за многолетний период в феврале составляет 36 мм.

Среднемесячная температура воздуха за многолетний период в марте составляет 
-2,2°С. Среднемесячная сумма осадков за многолетний период в марте составляет 34 мм.

Исходя из данных многолетних наблюдений, в ноябре месяце на территории области происходит переход средних суточных температур воздуха через 0°С в сторону понижения, часто этот период захватывает большую часть месяца. Средняя суточная температура воздуха находится в пределах от +1°С до -3,3°С. В ноябре преобладают ветра с западной и южной составляющей. Для сентября характерны туманы, в среднем бывает около 10 дней с туманами, но в отдельные годы число дней с туманами доходит 
до 17-21.

Возможно образование гололёдно-изморозевых отложений на проводах, деревьях, транспортных магистралях и т.д.

На реках и водоемах Московской области первый ледяной покров появляется чаще 
в середине ноября, устойчивый – в конце ноября - начале декабря.

1.2. Анализ статистических данных по количеству чрезвычайных ситуаций 
на территории Московской области за последние 9 лет

В осенне-зимний период (с 2013 по 2021 гг.) на территории Московской области было зарегистрировано 27 чрезвычайных ситуаций, из них только 1 природного, 
а остальные – техногенного характера. Наибольшее количество ЧС произошло в 2019 году (Таблица 1).

Наибольшая частота возникновения ЧС за указанный период присуща сентябрю 
и октябрю месяцам (Рисунок 1).

В связи с развитой автодорожной сетью и высокой транспортной нагрузкой, территория Московской области подвержена высокому риску дорожно-транспортных происшествий. Так, в осенне-зимний период наибольшее количество ЧС обусловлено авариями (катастрофами) на автомобильных дорогах (Рисунок 2).

Таблица 1

| № п/п | Дата | Тип ЧС | Место ЧС | Описание | Кол-во постра-давших |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28.09.2013 | Сильный дождь (ливень) | Московская область | Из-за аномально большого количества осадков, вызванных дождем и переувлажнение почвы, на территории 4-х районов (Коломенском, Озерском, Серебряно-Прудском, Ступинском) произошло подтопление посевов сельскохозяйственных культур на общей площади 55 500 га. |  |
| 2 | 11.11.2013 | Пожары (взрывы) в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового, культурного назначения | Московская область, Сергиево-Посадский г.о, п.Загорские Дали | Взрыв бытового газа в 9-ти этажном 4-х подъездном панельном жилом доме, без последующего возгорания. В результате взрыва произошло частичное обрушение конструкций 4-х квартир между 8 и 9 этажами | 14 |
| 3 | 04.12.2014 | Авиационные катастрофы в аэропортах и населенных пунктах | Московская область, г.о. Воскресенск, д.Чемодурово | Произошло падение военного самолета МИГ-29 без возгорания | 2 |
| 4 | 08.12.2014 | Аварии (катастрофы) на автомобильных дорогах (крупные автомобильные катастрофы) | Московская область, Раменский г.о. | Авария на 38 км ФАД М-5 "Урал", Шевроле Кобальт наехал на мачту освещения | 6 |
| 5 | 10.02.2015 | Аварии (катастрофы) на автомобильных дорогах (крупные автомобильные катастрофы) | Московская область, Раменский г.о. | ДТП с участием 6-ти легковых автомобилей, по уточненным данным произошло 3 ДТП с участием 29 автомобилей | 5 |
| 6 | 21.09.2016 | Авиационные катастрофы вне аэропортов и населенных пунктов | Московская область, г.о. Люберцы | Падение вертолета МИ-8 | 3 |
| 7 | 26.10.2016 | Аварии (катастрофы) на автомобильных дорогах (крупные автомобильные катастрофы) | Московская область, г.о. Домодедово, 36 км трассы М-4 | ДТП с участием 3-х легковых автомобилей | 10 |
| 8 | 02.09.2017 | Авиационные катастрофы вне аэропортов и населенных пунктов | Московская область, г.о. Балашиха | Авария самолета АН-2 после падения загорелся на площади 40 кв.м. | 2 |
| 9 | 08.09.2017 | Обрушение зданий и сооружений жилого, социально-бытового и культурного назначения | Московская область, г.о. Балашиха | Обрушение стены бывшего кинотеатра "Союз" на площади 48 кв.м. | 6 |
| 10 | 06.10.2017 | Аварии (катастрофы) на автомобильных дорогах (крупные автомобильные катастрофы) | Московская область, г.Коломна | Авария на дороге местного значения сучастием рейсового автобуса "МАН" | 35 |
| 11 | 20.10.2017 | Аварии на магистральных трубопроводах | Московская область, г.о. Луховицы, п.Красная Пойма | В результате прорыва на участке магистрального газопровода, происходит факельное возгорание 15-20 м |  |
| 12 | 11.02.2018 | Авиационные катастрофы вне аэропортов и населенных пунктов | Московская область, г.о. Раменский | Падение самолета Ан-148 рейсом SOG-703 «Домодедово – Орск» Саратовских авиалиний | 71 |
| 13 | 29.09.2018 | Аварии (катастрофы) на автомобильных дорогах (крупные автомобильные катастрофы) | Московская область, г.о. Луховицкий, г.Луховицы | Опрокидывание автобуса в кювет на 129 км ФАД М-5 («Урал») | 33 |
| 14 | 21.10.2018 | Аварии (катастрофы) на автомобильных дорогах (крупные автомобильные катастрофы) | Московская область, г.о. Дмитровский | ДТП на 48 км трассы А-108 с участием маршрутного такси «Ивеко» рейс №36 «Дмитров-Рогачево» с частным автобусом «ПАЗ» | 13 |
| 15 | 17.12.2018 | Обрушение производственных зданий и сооружений | Московская область, г.о. Дзержинский | Обрушение кровли в строении ангарного типа на площади 170 кв.м. | 9 |
| 16 | 26.01.2019 | Аварии (катастрофы) на автомобильных дорогах (крупные автомобильные катастрофы) | Московская область, г.о. Подольск | ДТП на 46 км трассы М-2 с участием 10 легковых автомобилей | - |
| 17 | 26.01.2019 | Аварии (катастрофы) на автомобильных дорогах (крупные автомобильные катастрофы) | Московская область, г.о. Чехов | ДТП на 58-59 км трассы М-2 с участием 17 легковых автомобилей | 12 |
| 18 | 28.02.2019 | Авиационные катастрофы вне аэропортов и населенных пунктов | Московская область, г.о. Коломенский | Падение легкомоторного самолета «Чайка С-72 Охотник» | 2 |
| 19 | 05.09.2019 | Обрушение зданий и сооружений жилого, социально-бытового и культурного назначения | Московская область, Сергиево- Посадский г.о. | Частичное обрушение неэксплуатируемого здания при проведении его разборки на площади 100 кв. м. | 3 |
| 20 | 13.10.2019 | Аварии (катастрофы) на автомобильных дорогах (крупные автомобильные катастрофы) | Московская область, г.о. Кашира | ДТП на 134 км трассы М-6 с участием 2 легковых автомобилей | 10 |
| 21 | 30.10.2019 | Аварии (катастрофы) на автомобильных дорогах (крупные автомобильные катастрофы) | Московская область, г.о. Шаховская | ДТП на 159 км трассы М-9 с участием легкового автомобиля «Kia Ceed» и грузового автомобиля «Мерседес» | 6 |
| 22 | 15.01.2020 | Авиационные катастрофы вне аэропортов и населенных пунктов | Московская область, Дмитровский г.о. | Вынужденная посадка вертолета Robinson, бортовой номер №03785. | 1 |
| 23 | 12.09.2020 | Авиационные катастрофы вне аэропортов и населенных пунктов | Московская область, г.о. Щелково | Падение легкомоторного самолета SportStar | 2 |
| 24 | 27.09.2020 | Обрушение зданий и сооружений жилого, социально-бытового и культурного назначения | Московская область, г.о. Ступино, пос. Октябрьский | Частичное обрушение надземного внутреннего складского перехода на площади 52,5 кв. м. | 54 |
| 25 | 07.11.2020 | Авиационные катастрофы вне аэропортов и населенных пунктов | Московская область, г.о. Люберцы | Падение легкомоторного самолета Sport Cruiser RA1381G | 2 |
| 26 | 11.01.2021 | Аварии (катастрофы) на автомобильных дорогах (крупные автомобильные катастрофы) | Московская область, г.о. Красногорск | ДТП на 23 км трассы М-9 с участием 4 автобусов и 1 грузового автомобиля | 47 |
| 27 | 08.09.2021 | Пожары (взрывы) в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового, культурного назначения | Московская область, г.о. Богородский, г. Ногинск | Взрыв бытового газа в 9-ти этажном 2-х подъездном панельном жилом доме, без последующего возгорания. В результате взрыва повреждено 17 квартир, из них 7 квартир разрушено полностью | 22 |

Рисунок 1. Ранжирование количества чрезвычайных ситуаций, зарегистрированных

на территории Московской области в период с 2013 по 2021 гг. по месяцам.

Рисунок 2. Ранжирование количества чрезвычайных ситуаций, зарегистрированных

на территории Московской области в период с 2013 по 2021 гг. по видам.

2. Прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций

2.1. Гидрометеорологический прогноз

Согласно вероятностного прогноза температурного режима в России
на отопительный период (октябрь-март 2021/2022 гг.), разработанного Гидрометцентром России, позволяет с вероятностью 67-69% сделать вывод о том, что в целом за 6 месяцев холодного полугодия в Центральном федеральном округе температурный фон ожидается около средних многолетних значений (Рисунки 3-8).

Рисунок 3. Прогноз метеорологических явлений на территории России в октябре месяце 2021 г.

В октябре месяце температурный режим на территории Московской области прогнозируется около средних многолетних значений.

Рисунок 4. Прогноз метеорологических явлений на территории России в ноябре месяце 2021 г.

В ноябре месяце температурный режим на территории Московской области прогнозируется около средних многолетних значений.

Рисунок 5. Прогноз метеорологических явлений на территории России в декабре месяце 2021 г.

В декабре месяце температурный режим на территории Московской области прогнозируется около средних многолетних значений.

Рисунок 6. Прогноз метеорологических явлений на территории России в январе месяце 2022 г.

В январе месяце температурный режим на территории Московской области прогнозируется около средних многолетних значений.

Рисунок 7. Прогноз метеорологических явлений на территории России в феврале месяце 2022 г.

В феврале месяце на территории Московской области прогнозируется температурный режим около средних многолетних значений.

Рисунок 8. Прогноз метеорологических явлений на территории России в марте месяце 2022 г.

В марте месяце на территории Московской области прогнозируется температурный режим около средних многолетних значений.

В течение холодного периода 2021-2022 вероятностный прогноз будет корректироваться месячными, декадными и краткосрочными прогнозами погоды.

2.2. Прогноз чрезвычайных ситуаций природного характера

Вероятность возникновения ЧС природного характера низкая. Наиболее уязвимым для возникновения ЧС прогнозируется ноябрь месяц. На водных объектах наиболее вероятны в этот период происшествия, обусловленные источниками природных ЧС гидрологического характера (отрывом прибрежных льдин, тонкий лед), особую опасность представляют собой места выхода людей на неокрепший лед.

Прогноз уровней грунтовых вод на осенне-зимний период

Осенне-зимний минимальный уровень характеризует положение уровня грунтовых вод перед началом промерзания пород зоны аэрации и зависит от предшествующих ему весенних максимальных уровней и метеоусловий (сумма осадков, дефицит влажности воздуха и температура воздуха). Этот минимум формируется в результате летне-осеннего спада уровня грунтовых вод, обусловленного, преимущественно расходованием запасов грунтовых вод на подземный сток и испарением с зеркала водоносного горизонта, которые преобладают над инфильтрацией атмосферных осадков (питанием грунтовых вод). При сравнительно глубоком залегании грунтовых вод, незначительном количестве осенних осадков, а также в районах недостаточного увлажнения летне-осенний спад часто переходит в осенне-зимний и продолжается до начала весеннего подъема следующего календарного года. Это связано с тем, что летние и даже осенние осадки расходуются на испарение, не достигая грунтовых вод, и сказываются лишь в уменьшении темпа спада уровней грунтовых вод. При залегании грунтовых вод (менее 2 м в рыхлых отложениях и независимо от глубины в сильнотрещиноватых породах) в зоне избыточного и реже умеренного увлажнения инфильтрация осенних осадков вызывает в ноябре-декабре подъем уровня, амплитуда которого значительно меньше чем весеннего подъема. В таких случаях фиксируется четкий осенне-зимний минимум.

Так же как и в 2020 году на большей части Европейской территории России и юге Западной Сибири осенне-зимние минимальные уровни будут находиться в пределах нормы, с отклонениями от нее на величину не более 10% многолетней амплитуды. (Рисунок 9).

Рисунок 9. Карта прогнозных осенне-зимних минимальных уровней грунтовых вод

А территории Российской Федерации на 2022 год (предварительный прогноз)

Экзогенно-геологические процессы

Оползневой процесс

В осенний сезон на территории Московской области температурный режим будет 
в пределах нормы, количество осадков чуть ниже или в пределах нормы, согласно прогнозу, ожидается на уровне среднемноголетних показателей. В городских округах: Домодедово, Подольск, Ступино, Коломенский, Зарайск, Коломенский, Серпухов, Дмитровский активизация оползневого процесс мало вероятна. Однако сохраняется вероятность активизации оползневых процессов на участках, расположенных в городских округах: Ступино (Соколова Пустынь), Раменский (Боршево), Красногорск (Дмитровское) и в г. Лыткарино.

В целом можно прогнозировать низкую степень активности оползневого процесса.

Карстово-суффозионный процесс

В осенний период 2021 г. на территории Московской области активность карстово-суффозионного процесса ожидается в следующих городских округах: Подольск, Зарайск, Коломенский, Кашира, Серебряные Пруды и Раменский. Сохраняется вероятность активизации карстово-суффозионного процесса в городских округах: Серпухов и Ступино.

Ожидаемая степень активности карстово-суффозионного процесса – низкая.

Процесс овражной эрозии

На территории Московской области в осенний период 2021 г. ожидается активизация процессов овражной эрозии на территории городских округов: Подольск, Ленинский, Домодедово. Ожидаемая степень активности овражной эрозии – средняя. Воздействие на земли сельскохозяйственного назначения возможно на территории городского округа Подольск.

2.3. Прогноз чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Вероятность возникновения ЧС техногенного характера высокая. Наиболее уязвимыми по количеству возникших ЧС прогнозируются сентябрь и октябрь месяцы. Опасные метеорологические явления (туманы, сильные осадки, налипание мокрого снега, сильный ветер, гололёдно-изморозевые отложения) будут повышать вероятность возникновения ЧС, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе дорожно-коммунальных служб, в работе транспорта, системе ЖКХ, высоким количеством ДТП.

В ноябре месяце возможен рост природно-техногенных аварийных ситуаций в сфере ЖКХ, связанных с низкой температурой.

Наиболее вероятная причина возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций – транспортные аварии, пожары в зданиях и сооружениях жилого и социально-бытового 
и культурного назначения.

Практически ежегодно в определенные периоды происходит существенный рост отдельных видов техногенных ЧС:

# - пожаров – с октября по февраль;

# - аварий на системах жизнеобеспечения населения – с октября по февраль;

- аварий на магистральных трубопроводах – с ноября по февраль;

- транспортные аварии - с ноября по февраль;

- обрушений зданий – с января по февраль.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения

В зимний период 2021-2022 гг. прогнозируется увеличение количества аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения, в том числе электроснабжения. Ведущими факторами аварийности в системе жилищно-коммунального хозяйства являются высокий износ инфраструктуры и нарушение правил эксплуатации систем и оборудования, а также воздействие опасных и неблагоприятных метеорологических явлений.

Особое место занимают природные катаклизмы, оказывающие негативное влияние на работу энергетической системы в осенне-зимний период. Обильные снегопады, усугубляемые метелями (пургой, снежными буранами), резкие перепады температур через нулевую отметку, сопровождаемые «ледяными дождями», приводят к массовым обрывам линий электропередач, разрушению несущих опор, «веерным» отключениям электроснабжения населенных пунктов, объектов жизнеобеспечения ЖКХ, потенциально-опасных и социально-значимых объектов.

Предпосылками возникновения аварий на объектах ЖКХ являются:

значительное возрастание нагрузок на системы электроснабжения в холодное время года;

тяжелые условия эксплуатации технологического оборудования при больших перепадах температуры, деформация грунтов при их промерзании и оттаивании;

скопление большой массы снега на конструкциях и пр.

Так на примере прошлых лет, на территории Московской области произошло несколько аварийных ситуаций связанных с образованием «ледяного дождя» и нарушением жизнеобеспечения населения:

25-26 декабря 2010 года в Московском регионе наблюдалось природное явление, которое синоптики называют «ледяной дождь». Слой образовавшегося льда достигал 2,5 сантиметров. После этого в 26 муниципальных районах и городских округах прошли аварийные отключения электроэнергии. Без электроэнергии осталось более 100 тысяч человек.

11 ноября 2016 года, в результате прохождения «ледяного дождя» на территории Дмитровского муниципального района произошло отключение от электроэнергии 
236 населенных пунктов с численностью населения 22 тысячи человек, нарушена работа 68 объектов жизнеобеспечения населения.

Техногенные пожары

Максимальное количество техногенных чрезвычайных ситуаций в осенне-зимний период будет обусловлено пожарами в зданиях и сооружениях жилого и социально-бытового и культурного назначения. Пик пожаров в жилом секторе и на объектах экономики традиционно регистрируется в осенне-зимний период, когда общее количество пожаров увеличивается по сравнению с теплым периодом на 5 %, а количество крупных пожаров на 40%.

Основными причинами возникновения техногенных пожаров являются: неосторожное обращение с огнем; шалость детей; курение; нарушение правил эксплуатации отопительных приборов; нарушение правил противопожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ.

Дорожно-транспортные происшествия:

Автомобильный транспорт. Сохраняется высокая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте. Предпосылки - низкая квалификация водителей автотранспорта (более 80% дорожно-транспортных происшествий), воздействие неблагоприятных метеорологических явлений, рост объемов перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом.

Возникновение ДТП наиболее вероятно на федеральных трассах и сложных участках дорог (Таблица 2).

Таблица 2

Информация об опасных участках Федеральных автодорог

| Номер опас-ного участка | Владелец федеральной, региональной и межмуниципальной автомобильной дороги (полностью) | Муниципальный район (городское образование) | Полное наименование автомобильной дороги/улицы (по титулу, с названием улицы для населенных пунктов) | Адрес мест опасных участков дорог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГБУ г. Москва "Автомобильные дороги" | г.о. Солнечногорск | М-10 "Россия" | км 34+640-34+840 |
| 2 | ГБУ г. Москва "Автомобильные дороги" | г.о. Солнечногорск | М-10 "Россия" | км 38+950-39+850 |
| 3 | ФКУ Упрдор "Россия" | г.о. Солнечногорск | М-10 "Россия" | км 48+050-48+350 |
| 4 | ФКУ Упрдор "Россия" | г.о. Солнечногорск | М-10 "Россия" | км 65+030-65+200 |
| 5 | ФКУ Упрдор "Россия" | г.о. Клин | М-10 "Россия" | км 70+430-70+980 |
| 6 | ФКУ Упрдор "Россия" | г.о. Клин | М-10 "Россия" | км 73+950-74+040 |
| 7 | ФКУ Упрдор "Россия" | г.о. Клин | М-10 "Россия" | км 81+060-81+320 |
| 8 | ФКУ Упрдор "Россия" | г.о. Клин | М-10 "Россия" | км 83+700 |
| 9 | ФКУ "Центравтомагистраль" | г.о. Мытищи | А-104 "Москва-Дмитров-Дубна" | км 24+100 - 24+200 |
| 10 | ФКУ "Центравтомагистраль" | г.о. Мытищи | А-104 "Москва-Дмитров-Дубна" | км 39+300 - 39+940 |
| 11 | ФКУ "Центравтомагистраль" | Дмитровский г.о. | А-104 "Москва-Дмитров-Дубна" | км 47+500 -47+600 |
| 12 | ФКУ "Центравтомагистраль" | Дмитровский г.о. | А-104 "Москва-Дмитров-Дубна" | км 55+100 -56+100 |
| 13 | ФКУ "Центравтомагистраль" | Дмитровский г.о. | А-108 МБК | км 35+009 - 35+015 |
| 14 | ФКУ "Центравтомагистраль" | Дмитровский г.о. | А-108 МБК | км 36+100 - 36+300 |
| 15 | ФКУ "Центравтомагистраль" | Дмитровский г.о. | А-108 МБК "Дмитровско-Ярославское шоссе" (перегон) | км 02+100 - 02+850 |
| 16 | ФКУ "Центравтомагистраль" | г.о. Мытищи | М-8 "Холмогоры" | км 17,370 - 18,340 |
| 17 | ФКУ "Центравтомагистраль" | г.о. Мытищи | М-8 "Холмогоры" | км 18,450 - 19,400 |
| 18 | ФКУ "Центравтомагистраль" | г.о. Мытищи | М-8 "Холмогоры" | км 20,740 - 21,620 |
| 19 | ФКУ "Центравтомагистраль" | Пушкинский г.о. | М-8 "Холмогоры" | км 26,800 - 27,700 |
| 20 | ФКУ "Центравтомагистраль" | Пушкинский г.о. | М-8 "Холмогоры" | км 27,900 - 28,900 |
| 21 | ФКУ "Центравтомагистраль" | Пушкинский г.о. | М-8 "Холмогоры" | км 29,350 - 30,200 |
| 22 | ФКУ "Центравтомагистраль" | Пушкинский г.о. | М-8 "Холмогоры" | км 30,400 - 30,800 |
| 23 | ФКУ "Центравтомагистраль" | Сергиево- Посадский г.о. | М-8 "Холмогоры" | км 59,100 - 59,850 |
| 24 | ГК "Автодор" | Одинцовский г.о. | М-1 "Беларусь" | км 19+500 - 19+800 |
| 25 | ГК "Автодор" | Одинцовский г.о. | М-1 "Беларусь" | км 20+050 - 20+800 |
| 26 | ГК "Автодор" | Одинцовский г.о. | М-1 "Беларусь" | км 21+600 - 21+650 |
| 27 | ГК "Автодор" | Одинцовский г.о. | М-1 "Беларусь" | км 27+950 - 28+950 |
| 28 | ГК "Автодор" | Одинцовский г.о. | М-1 "Беларусь" | км 42+600 - 43+600 |
| 29 | ГК "Автодор" | Одинцовский г.о. | М-1 "Беларусь" | км 50+800 - 51+800 |
| 30 | ГК "Автодор" | Одинцовский г.о. | М-1 "Беларусь" | км 71+050 - 72+050 |
| 31 | ГК "Автодор" | Одинцовский г.о. | ММК А-107 "Можайско-Волоколамского" направления | км 16+600 - 17+600 |
| 32 | ГК "Автодор" | Наро-Фоминский г.о. | ММК А-107 "Калужско-Киевского" направления | км 19+800 - 19+920 |
| 33 | ДЖКХ г. Москвы | Наро-Фоминский г.о. | М-3 "Украина" | км 49+100 - 50+100 |
| 34 | ДЖКХ г. Москвы | Наро-Фоминский г.о. | М-3 "Украина" | км 51+060 - 52+060 |
| 35 | ФКУ "Центравтомагистраль" | г.о. Красногорск | М-9 "Балтия" | км 21+900 - 22+820 |
| 36 | ФКУ "Центравтомагистраль" | г.о. Красногорск | М-9 "Балтия" | км 22+975 - 23+352 |
| 37 | ФКУ "Центравтомагистраль" | г.о. Красногорск | М-9 "Балтия" | км 24+030 - 24+750 |
| 38 | ФКУ "Центравтомагистраль" | г.о. Красногорск | М-9 "Балтия" | км 31+070 - 32+000 |
| 39 | ФКУ "Центравтомагистраль" | г.о. Красногорск | М-9 "Балтия" |  |
| 40 | ФКУ "Центравтомагистраль" | г.о. Истра | М-9 "Балтия" | км 37+400 - 38+000 |
| 41 | ФКУ "Центравтомагистраль" | г.о. Истра | М-9 "Балтия" | км 46+900 - 47+150 |
| 42 | ФКУ "Центравтомагистраль" | г.о. Истра | А-108 МБК | км 513+150 -513+600 |
| 43 | ГК "Автодор" | Рузский г.о. | М-1 "Беларусь" | км 85+950 - 86+600 |
| 44 | ГК "Автодор" | Наро-Фоминский г.о. | М-3 "Украина" | км 71+600 - 71+800 |
| 45 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Н.Новгород" | г.о. Балашиха | М7 "Волга" | км 21+200 - 21+350 |
| 46 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Н.Новгород" | г.о. Балашиха | М7 "Волга" | км 28+250 - 28+450 |
| 47 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Н.Новгород" | г.о. Луховицы | М7 "Волга" | км 32+200 - 32+300 |
| 48 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Н.Новгород" | г.о. Луховицы | М7 "Волга" | км 38+800 - 39+800 |
| 49 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Н.Новгород" | г.о. Луховицы | М7 "Волга" | км 43+250 - 43+300 |
| 50 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Н.Новгород" | г.о. Луховицы | М7 "Волга" | км 44+700 - 45+700 |
| 51 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Н.Новгород" | г.о. Луховицы | М7 "Волга" | км 59+050 - 59+800 |
| 52 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Н.Новгород" | г.о. Павловский Посад | М7 "Волга" | км 75+050 - 75+750 |
| 53 | ФКУ "Центравтомагистраль" | г.о. Электросталь | ММК А-107 | км 93+100 - 94+100 |
| 54 | ФКУ "Центравтомагистраль" | г.о. Электросталь | ММК А-107 | км 109+200 -109+300 |
| 55 | ФКУ "Центравтомагистраль" | г.о. Электросталь | ММК А-107 | км 120+050 -120+200 |
| 56 | ФКУ "Центравтомагистраль" | г.о. Балашиха | А-103 Щелковское шоссе | км 24+500 - 25+050 |
| 57 | ФКУ "Центравтомагистраль" | г.о. Щелково | А-103 Щелковское шоссе | км 27+900 - 27+970 |
| 58 | ФКУ "Центравтомагистраль" | г.о. Люберцы | М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск | км 21+400 - 22+150 |
| 59 | ФКУ "Центравтомагистраль" | г.о. Воскресенск | А-108 "Московское большое кольцо" | км 259+730 -260+380 |
| 60 | ФКУ "Центравтомагистраль" | г.о. Бронницы | А-107 "Московское малое кольцо" | км 154+900 -155+050 |
| 61 | ФКУ "Центравтомагистраль" | Раменский г.о. | А-107 "Московское малое кольцо" | км 161+300 -161+950 |
| 62 | ФКУ "Центравтомагистраль" | Раменский г.о. | А-107 "Московское малое кольцо" | км 167+200 -168+180 |
| 63 | ГК "Автодор | г.о. Домодедово | М-4 "Дон" | км 32+800 - 33+786 |
| 64 | ГК "Автодор | г.о. Домодедово | М-4 "Дон" | км 34+850 - 35+600 |
| 65 | ГК "Автодор | г.о. Домодедово | М-4 "Дон" | км 45+070 - 45+850 |
| 66 | ГК "Автодор | Ленинский г.о. | А-105 "Подъезд к аэропорту Домодедово" | км 22+258 - 22+300 |
| 67 | ГК "Автодор | Ленинский г.о. | А-105 "Подъезд к аэропорту Домодедово" | км 22+850 - 22+950 |
| 68 | ГК "Автодор | Ленинский г.о. | А-105 "Подъезд к аэропорту Домодедово" | км 27+100 - 27+550 |
| 69 | ГК "Автодор | г.о. Домодедово | А-105 "Подъезд к аэропорту Домодедово" | км 37+510 - 38+280 |
| 70 | ГК "Автодор | г.о. Домодедово | А-105 "Подъезд к аэропорту Домодедово" | км 43+450 - 43+950 |
| 71 | ФКУ "Центравтомагистраль" | г.о. Домодедово | А-107 "Московское малое кольцо" | км 180+993 -181+200 |
| 72 | ФКУ "Центравтомагистраль" | г.о. Домодедово | А-107 "Московское малое кольцо" | км 181+720 -181+800 |
| 73 | ФКУ "Центравтомагистраль" | г.о. Домодедово | А-107 "Московское малое кольцо" | км 189+400 -190+120 |
| 74 | ФКУ "Центравтомагистраль" | Ленинский г.о. | М2 "Крым" | км 25+300 - 26+300 |
| 75 | ФКУ "Центравтомагистраль" | г.о. Подольск | М2 "Крым" | км 28+135 - 29+100 |
| 76 | ФКУ "Центравтомагистраль" | г.о. Подольск | М2 "Крым" | км 30+010 - 30+950 |
| 77 | ФКУ "Центравтомагистраль" | г.о. Подольск | М2 "Крым" | км 31+100 - 32+100 |
| 78 | ФКУ "Центравтомагистраль" | г.о. Подольск | М2 "Крым" | км 33+800 - 34+500 |
| 79 | ФКУ "Центравтомагистраль" | г.о. Подольск | М2 "Крым" | км 35+700 - 36+550 |
| 80 | ФКУ "Центравтомагистраль" | г.о. Подольск | М2 "Крым" | км 38+320 - 39+200 |
| 81 | ФКУ "Центравтомагистраль" | г.о. Подольск | М2 "Крым" | км 39+350 - 40+300 |
| 82 | ФКУ "Центравтомагистраль" | г.о. Чехов | М2 "Крым" | км 58+030 - 59+000 |
| 83 | ФКУ "Центравтомагистраль" | г.о. Серпухов | М2 "Крым" | км 87+650 - 88+460 |
| 84 | ФКУ "Центравтомагистраль" | г.о. Подольск | "А-107 ММК" | км 200+900 -201+900 |
| 85 | ФКУ "Центравтомагистраль | Орехово-Зуевский г.о. | А-108 МБК | км 216+800 -216+850 |
| 86 | ФКУ "Центравтомагистраль" | г.о. Кашира | а/д Р-22 "Каспий" | км 129+010 -129+800 |
| 87 | ФКУ"Центравтомагистраль" | Орехово-Зуевский г.о. | А-108 Московского большого кольца | км 192+000 -193+000 |
| 88 | ФКУ "Центравтомагистраль" | Орехово-Зуевский г.о. | А-108 Московского большого кольца | км 195+070 -195+780 |
| 89 | ФКУ "Центравтомагистраль" | г.о. Кашира | а/д А-108 "МБК-108" | км 319+290 -319+970 |
| 90 | ФКУ "Центравтомагистраль" | Орехово-Зуевский г.о. | А-108 МБК | км 230+650 -231+700 |

Железнодорожный транспорт

Сохраняется вероятность возникновения ЧС, связанных с авариями на железнодорожном транспорте, в том числе при перевозке опасных грузов.

Авиационный транспорт

Возможно возникновение ЧС, связанных с эксплуатацией авиационного транспорта. Определяющими факторами авиационных происшествий являются нарушения правил подготовки и выполнения полетов, сверхнормативная загрузка, нарушения в технической оснащенности судов.

Трубопроводный транспорт

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на трубопроводном транспорте (предпосылки – несанкционированные врезки и недостаточная организация безопасности около трассовых сооружений нефтепроводов и продуктопроводов, технические и технологические причины – взрывы при розжиге газоиспользующих установок, механические повреждения газопроводов автотранспортом, коррозия или низкое качество наружных газопроводов и т.п.).

2.4. Прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Вероятность возникновения ЧС биолого-социального характера низкая. Наиболее уязвимыми являются конец января и февраль месяцы.

Прогнозируется вероятность увеличения возникновения случаев заблудившихся в лесном массиве на всей территории Московской области (причина – личная неосторожность, особенно детей и лиц преклонного возраста).

Прогноз ЧС эпидемического характера

В осенний период прогнозируется возникновение нового всплеска заражения 
COVID-19, а также на начало 2022 г. (январь-февраль) прогнозируется пик заболеваемости ОРВИ, сезонным гриппом и пневмонией. Эпидемиологический подъем, предположительно, будет затяжным и продлится до начала весны. Наиболее подверженными указанным заболеваниям будут возрастные группы детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста, а также лица пожилого возраста, не охваченные профилактическими прививками. В группу риска также входят преподаватели учебных заведений, медицинский персонал, работники торговли, транспорта, сферы услуг. Эпидемиологический уровень заболеваемости прогнозируется на территориях с неблагополучной тенденцией снижения количества привитых, а также при наличии большого потока приезжих (аэропорты, ж/д вокзалы), в том числе из неблагополучных по эпидемиологической обстановке городов и регионов.

3. Рекомендованные превентивные мероприятия

1. Данный прогноз возникновения и возможного развития чрезвычайных ситуаций на территории области довести до ЕДДС глав муниципальных образований,
ГБУ Московской области «Мосавтодор», АО «Мособлгаз», Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, ПАО «Россети Московский регион», других заинтересованных организаций согласно заключенных двусторонних соглашений,
а также начальников пожарно-спасательных гарнизонов и начальников территориальных управлений силами и средствами ГКУ МО "Мособлпожспас", для принятия соответствующих мер руководителями предприятий, организаций и учреждений.

2. Поддерживать в готовности пожарно-спасательные формирования, аварийные бригады, коммунальные и дорожные службы к немедленному реагированию в случае возникновения аварийных и  кризисных ситуаций.

3. При получении информации о сложных погодных условиях:

- немедленно информировать население по телевидению и радио;

- проинформировать дежурные службы объектов электроснабжения, потенциально опасных объектов экономики, объектов с массовым пребыванием людей, в том числе лечебных учреждений;

- привести в готовность аварийно-спасательные формирования;

- проверить готовность резервов материальных средств для ликвидации ЧС на объектах электроснабжения;

- особое внимание обратить на готовность резервных источников питания в лечебных учреждениях, системах жизнеобеспечения, на потенциально опасных объектах экономики с непрерывным производственным циклом.

4. Совместно с территориальными органами исполнительной власти и подразделениями ГИБДД реализовать меры по предупреждению возникновения ЧС и аварийных ситуаций на автомобильных трассах, в том числе учащенный режим информирования населения о состоянии дорожного покрытия, плотности потоков дорожного движения на участках автотрасс, превентивное перераспределение (ограничение) потоков автомобильного движения и т.д.

5. Силами ГПН, с участием сотрудников УВД продолжать проверки противопожарного состояния административных зданий, учебных учреждений, производственных объектов. Проводить комплекс мероприятий по повышению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, обратить особое внимание на ВУЗы, общеобразовательные школы и дошкольные учреждения.

6. Совместно с АО «Мособлгаз» и организациями, обслуживающими жилой фонд, проводить разъяснительную работу с потребителями (абонентами) природного газа по пользованию газом в быту и содержанию ими газового оборудования в исправном состоянии, о необходимости заключения договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования со специализированной организацией.

7. Проводить работу по выявлению нарушений в санитарно-техническом и санитарно-гигиеническом состоянии пищевых объектов, водопроводных, канализационных сооружений и сетей. Особое внимание уделить пищеблокам детских дошкольных учреждений и учебных заведений.

8. Проводить профилактические мероприятия, направленные на снижение инфекционной заболеваемости среди животных (бешенство, оспа, АЧС и т.д.).

9. Вести с населением области разъяснительную работу через СМИ и систему «ОКСИОН»:

- о соблюдении правил дорожного движения и скоростного режима на автодорогах области;

- о правилах эксплуатации электронагревательных приборов, бытовых газовых устройств;

- о правилах поведения на водоемах и опасности выхода людей и техники на неокрепший лед;

- о профилактике природно-очаговых инфекций.

10. Организовать профилактическую работу по предупреждению несчастных случаев на водоемах области в период становления льда.

11. Поддерживать на необходимом уровне запасы материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

12. При возникновении предпосылок возникновения ЧС немедленно принимать меры к их предотвращению и ликвидации, информировать старшего оперативного дежурной смены ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области по телефону: 8(495)-542-21-01.

Данный прогноз будет скорректирован в прогнозах на месяц и в оперативных ежедневных прогнозах.

# Footnotes

www.meteoinfo.ru – официальный сайт Росгидрометцентра России

www.geomonitoring.ru – официальный сайт Федерального Агентства по недропользованию, ФГБУ «Гидроспецгеология», Прогноз сезонных положений уровней грунтовых вод на территории Российской Федерации 
на 2021 год, выпуск №144.

www.geomonitoring.ru – официальный сайт Федерального Агентства по недропользованию, ФГБУ «Гидроспецгеология», Прогноз развития экзогенных геологических процессов по территории Российской Федерации на осенний сезон 2021 г.

Данные ГУ МВД России по Московской области